永州职院师范校区剧社、老年活动室维修改造项目

招标公告

学院研究决定，对学院师范校区剧社、老年活动室维修改造项目举行公开招标，欢迎有土建、市政工程施工资质的公司或有维修改造施工经验的个人参加投标。

一、项目简况

1、项目名称：永州职院师范校区剧社、老年活动室维修改造项目。

2、招标内容：详见附件《永州职院师范校区剧社、老年活动室维修改造方案》。

3、施工工期：40天（含雨季）。

4、项目地点：永州职业技术学院师范校区15栋教工宿舍南面。

5、招标单位：永州职业技术学院。

二、报名要求

1、具有独立法人资格，注册资本50万元以上的土建、市政施工单位或在永州职院曾有过道路建设或房屋改造维修项目成功案例和经验的个人。

2、投标人报名时应呈交的公司或个人资料：

（1）以公司名义报名的，其公司必须具备土建或市政施工资质，提交公司资质证书副本(复印件)，同时须有公司法人委托书及被委托人身份证明复印件；以上证明资料须加盖公司公章。

（2）以个人名义报名的，必须具有一定的道路建设或房屋改造维修项目施工经验和能力，列举在永州永州职院曾独立承建的道路建设或房屋改造维修工程施工案例，提交一至两份相关项目施工合同及个人身份证复印件。

（3）开标前，符合条件的投标方需交押金2000元，中标后转为合同履约金。

三、报名方法

1、联系人及电话：文老师 13874399818

2、报名日期：2014年11月17日—11月25日(七个工作日)。

每天上午9：00-11：30；下午3：00-5：00。

2、报名地点：永州职业技朮学院院本部总务处办公室(202)室。

四、投标

1、投标地点：永州职业技朮学院院本部总务处办公室(202)室。

2. 投标截止时间：2014年11月25日下午5：00以前。

3. 开标时间：2014年11月26日上午9：00 时。

如无变动，恕不另通知。

永州职业技术学院

2014年11月13日

永州职院师范校区剧社、老年活动室维修改造方案

根据师范校区离退休教职员工的要求，学院领导现场办公后，安排学院离退办、总务后勤处酌情解决好相关项目的维修改造工作。2014年10月24日，经学院离退办、总务后勤处等部门相关同志现场勘察，特拟订师范校区15栋教工宿舍南面坡上剧社、老年活动室用房及周边基础设施项目维修改造方案及项目工程量如下：

1、与15栋教工宿舍南面相连的第一节台阶前道路浇注C15砼并加浆抹面：12.5m*1.7m*0.1m=20.4m2。

2、第一节台阶砌筑改造：在原毛胚台阶基础上，按每级尺寸500(宽)*170(高)*2500(长)，现浇C15砼台阶并加浆抹面(0.5+0.17)*2.5(*0.1)*7级=11.73m2 (1.173m3，含模撑施工措施)。

3、台阶东侧边坡扶手栏杆制作安装：制作安装立管内植φ10钢筋的不锈钢栏杆(面管φ76.2×1.2，立管φ63.5×1.0mm(厚),水平连接管φ50.8×0.8 mm(厚),竖向连接管φ25.4×0.8 mm(厚))，扶手栏杆高1.2m、长12.0m。

4、第一节台阶右侧已垮塌砖砌挡土墙恢复砌筑并回填土方：需用M7.5水泥砂浆砌筑24砖体挡墙(零星)3.6长*1.0均高*0.24=0.864m3；可见面M10水泥砂浆抹灰3.6*1.24=4.46m2；挖土并回填3.6*1.0*0.8均厚=2.88m3。

5、排水/排污管购安：φ200联塑PVC管24.0m，φ200联塑PVC直接5个，φ200联塑PVC弯头3个，φ200联塑PVC三通1个；并安装。破第一至第二节台阶间歇台砼并挖沟8.0m，挖土沟6.0m，浇注φ200联塑PVC管沟底C15砼垫层并敷土或砼14.0m。

6、一层老年活动室东侧地面受损砼补修(下部有排水暗沟)：先破除后恢复的砼地面，破除原受损砼地面并人工清运垃圾28.0m2，恢复地面浇注C15砼并加浆抹面28.0m2。

7、边界围墙坡道排水管道改造：拆/砌/粉/清垃圾-坡上砖砌水沟沟体长8.5m，垂直下坡段φ200PVC 管1根、弯头2个并安装；砖砌带钢筋混凝土盖板的检查井(净空800mm) 1个。

8、一层老年活动室西南角卫生间排水沟改造：凿启原暗沟盖板36.0m，C15沟底砼反向找坡36.0m*0.25m，恢复暗沟盖板安砌并用水泥砂浆抹面36.0m*0.5m。

9、上二层楼面第三节台阶原焊管扶手刷油漆：8.0m*1.2m(高)。

10、剧社演唱室木门改造：入口1200*2700木门1樘，改砌、抹灰、安门过梁并购安品牌防盗门； 西侧900*2700小木门1樘，改造亮窗、门叶双面包采钢板并更换小五金。

11、二层前平台地面除杂、清渣、硬化、砌堵水泥栏杆缺口：人工除杂草点工4个；人工清除运地面瓦砾渣土54.0m2*0.3m (人工挖铲并二次挑土转运100m以内)；空地浇注C15素砼地面(2.0*18.0+6.0*3.0)*0.1m(厚) =54.0m2(5.4m3)。

12、改造剧社演唱室木窗、木窗叶及窗洞：拆1800*1800木窗2樘、1500*1800木窗叶2樘； M10砂浆补粉0.5m宽内窗台套4个；北面1800*1800木窗2樘拆除及补粉等需搭建10.0m(长)*3.5m(高)的脚手架。

13、剧社演唱室敷设5P空调专线(含4mm2铜芯线100m、线管线槽、空开插座)50.0m。

14、老年活动室内拆厨具、安窗玻璃、维修水电、更换安装大便器等包干1200.0元。

15、剧社演唱室地面找平并贴老式防滑500*500地板砖42.0m2+8.0m2(走廊)=50.0m2。

说明：以上项目所用材料均需二次转运(人工挑转至第一、二、三节台阶，折合约二层半均高4.5m)，需另计材料转运费。

永州职业技术学院总务后勤处  2014.11.14

# Text boxes

附件