| 投 影 机 | 1★亮度≥3000 流明.对比度≥20000:1 .分辨率≥1024 × 768 2.★光源: 激光+ LED高亮混合光源 (光源寿命≥20,000小时) 3.输入输出端口: RGB Input, HDMI, RS-232C, Audio Input/Output 4.快速开关机：5S可投影出最高亮度，0秒关机，无须冷却 5.具备亮度智能控制功能：实现5级亮度智能调节功能，实现设备电量控制； 6.一键快速开关电源功能，快速开启、关闭主机； 7.安全保险：Kensington兼容，开机密码设定； 8★保修：整机3年保修；光源部分为不超过10000小时的5年保修.提供制造商针对本项目的项目授权函、以及提供由制作商出具的售后服务承诺。 |
| --- | --- |
| 功放 | ★国内知名品牌。 1、多媒体教学机，安装调试简单、扩音清晰、灵敏度高、性能稳定、保护功能完善 2、三路话筒输入（音量独立调节）、混响延时调节、四路音频输入，一路音频输出； 3、能有效的抑制声反馈，克服“啸叫” 4.频率范围： 20Hz-20KHz -0.5db 5.输入灵敏度： ≤0.1% 6.功放噪音电压：≤10mV 7.信噪比：≥78dB 8.输出功率：2×120W 4ohm 2×80W 2ohm 9．支持动圈式话筒。 |
| 音响 | ★国内知名品牌。 1、额定功率：70W 最大功率：140W ； 2、有效频率响应：60Hz-16KHz(±3dB)； 3、灵敏度：87DB； |
| 话筒 | 国内知名品牌 鹅颈动圈式话筒 换能方式：电容式 指向性：心型指向 输出阻抗：75Ω 频率响应（Hz）40Hz-16KHz） 灵敏度：-40dB±2dB 供电电压(V)：DC 3V / 48V幻像电源供电 |
| 多媒体计算机 | 1、★机型：商用计算机 2. CPU ：Intel 双核I3-4170，3.7G主频 3.主板：Intel H81及以上 4.扩展槽 ：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 5.内存：≥4G DDRIII （单条） 内存插槽≥2个 6.显卡：集成显卡 7.光驱：无DVD 8. ★USB接口：≥6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉） 9.标准声卡：集成HD Audio，支持5.1声道 10.硬盘：500GB，SATA接口，7200rpm 11.网卡：≥10/100/1000M以太网卡 12.显示器：≥同品牌18.5寸宽屏液晶显示器 13、★内置网络还原卡：支持网络对拷、网络同传、网络还原、自动分配IP地址、硬盘保护、具有主电脑更新软件其它电脑自动更新功能 14、★三年原厂免费上门服务 |
| 幕布 | 电动幕、100英寸（含两副便携） |